UPUTSTVO za nanošenje supertanke toplinske izolacijske prevlake KORUND-ZIMA

Tehnološka je karta razrađena za primjenu prevlake Korund-Zima kod gradnje, kod rekonstrukcije i obnove stambenih, privatnih i društvenih zgrada, na temperaturama do 15 stupnjeva ispod nule.

Prije početka radova nanošenja materijala Kournd-Zima na fasade zgrada koje se obnavljaju treba izvršiti vještanje stanja objekta i izvesti radove kapitalne obnove svih vanjskih elemenata koji će že se prevlačiti materijalom.

TEHNOLOGIJA i organizacija radova

Materijal Korund-Zima spada u vodoneaktivne sustave i sadrži lebdeće mikrogranule sa zatvorenim porama u otopini akrilne silikonski modoficirane smole sa dodatkom plastifikatora, biocida, fungicida i dr. aditiva. Ima dobru paropropusnost visoku otpornost na izbljeđivanje svjetlom. Materijal Korund - Zima dobro prijanja na većinu podmetača, ne propušta vodu, otporan je na lužine, pogodan za primjenu na raznim pdologama.

Materijal Kournd - Zima se isporučuje gotov za upotrebu u hermetički zatvorenoj tari na kojoj može biti nanešena oznaka koja sadrži slijedeće podatke:

- naziv i robni znak proizvođača

- uputstvo za nanošenje

- boja

- datum proizvodnje.

Prilikom transporta ili dužeg skladištenja dopušteno je raslojavanje unutar tare što se

otklanja pažljivim miješanjem direktno prije nanošenja.

1. Priprema površine:

Površine koje su pripremljene za nanošenje materijala moraju biti suhe, ravne i čiste. Vlažnost površina koje se boje ne smije prelaziti: za ožbukane i od cigle -5%, te betonske - 4%.

Kod nanošenja materijala Korund - Zima vlažnost okolnog zraka mora biti maksimalno 80%.

Zabranjeno je nanositi materijal Korund - Zima:

- kad je kiša, i po vlažnoj fasadi poslije kiše;

- kad je snijeg i po vlažnoj fasadi poslije snijega;

- ako je površina od inja, smrznuta.

Ne preporučuje se nanositi materijal Korund - Zima na podloge koji su ranije bile prevučene silikatnim bojama, silikatnim temeljnim premazom.

Ne preporučuje se nanositi materijal na drvene i metalne površine. Izuzetak su metalne površine pokrivene epoksidnim kitom otpornim na smrzavanje tipa EP-0010 ili temeljnim premazom.

Treba imati na umu da bez obzira na visok stupanj otpornosti na lužine materijala koji se polimerizira, u tekućem stanju materijal Kournd - Zima loše uzajamno radi sa podlogom koja ima visok pH. Zato se ne preporučuje nanositi materijal na betonske, cementne, cementno-pješčane površine, čije vrijeme sušenja je manje od 30 dana.

Prije nanošenja materijala Korund - Zima pripremaju se površine. Za vrijeme pripreme površine fasade se odstranjuje odlijepljeni sloj boje - grebalicama, špatlama, brusnim krugovima i drugim alatom.

Kad se radi djelomično odstranjivanje obojenih slojeva sa površina fasada čisti se čađ, prljavština i prašina.

Čišćenje za vrijeme restauracije se radi materijalom tipa AFG a poslije toga se radi odmašćivanje razrjeđivačem 649, 147 i t.d.

Temperatura površine i okolnog zraka kod nanošenja je od +5oC do -15oC. Najpovoljniji su uvjeti za nanošenje od 0 do -5oC.

2. Priprema i nanošenje materijala:

Prije primjene kako bi materijal dobio potrebnu konzistenciju potrebno je obvezno dodati smjesu solventa (ili acetona) ili bijelog alkohola 1:1. Te razrjeđivače se može dodavati svakog odvojeno. Drugi razrjeđivači nisu dopušteni. Ako se nanošenje vrši bezzračnim brizgaljkama tada se razrjeđivača dodaje 100-300 mg na 20 litara materijala Korund. Ako se nanosi kistom onda se dodaje od 5 do 10% razrjeđivača (dok se ne dobije radna konzistencija materijala). Poslije dodavanja razrjeđivača materijal se mora upotrijebiti.

Prije nanošenja materijal brižljivo promiješati dok se ne dobije homogena masa. Miješati ručno ili uz pomoć nastavka promjera većeg od 100mm na mješalici male brzine. Brzina vrtnje je od 150-200 od/min.

Pošto materijal sadrži isparljive lako zapaljive razrjeđivače prilikom rada pridržavati se svih pravila protupožarne zaštite.

Kod nanošenja preporučujemo koristiti aparate za bezzračno nanošenje sa tlakom ne većim od 5-7 atm. (vidi tehn.kartu „Strojno nnaošenje“). Nanošenje kistom je moguće na temperaturama okoline od 0 do -5oC.

Debljina tehnološkog sloja koji se nanosi ne smije prelaziti 1,0 mm. Vrijeme sušenja jednog sloja mora biti min. 24 sata. Ukupna debljina toplinske izolacijske prevlake (broj tehnoloških slojeva) se određuje termotehničkim proračunom. Treba paziti da sa povećanjem vlažnosti zraka kod sniženja temperature podloge i okolnog zraka vrijeme sušenja se može produljiti.

Teoretska potrošnja materijala: 1 l na 1m2 za prevlaku 1mm.

Kod nanošenja kistom ova potrošnja se može povećati za 5-10% - gubici na kist. Kod nanošenja bezzračnim aparatima treba računati sa 20-35% prekoračnjem potrošnje. Strojno nanošenje (bezzračnim aparatima) zahtijeva stalno, neprekidno miješanje materijala tijekom nanošenja.

Nanositi punim ravnomjernim slojem bez prekida. Slijedeći sloj nanositi tek kad se osuši prethodni.

Kad se radi sa brizgaljakama paziti na:

- stalno miješanje materijala u posudi iz koje se uzima (jedan čovjek stalno miješa, drugi nanosi;

- materijal se nanosi u dva uzajamno okomita smjera: prvi sloj pokretanjem brizgaljke vertikalno, drugi horizontalno;

- brzina prelaza mora biti ravnomjernaa 14-18 m/min.;

- kako bi se dobila ravnomjerna prevlaka širina nanošenja mora prekrivati prethodnu širinu za 0,3 širine;

- kod pripreme brizgaljke pazit da ona bude čista te paziti na poklapanje otvora dizne za brizganje materijala i zračne glave, te paziti na hermetiku opreme.

Zabranjeno je samostalno vršiti toniranje materijala. Poslije potpune polimerizacije dopušteno je obojiti prevlaku akrilnim vodeno dipserzivnim bojama.

3. Skladištenje materijala

Uvjeti skladištenja: u čvrsto zatvorenoj tari na temp. od 15 do +10oC.

Vrijeme skladištenja: 6 mjeseci.

Kod dugog skladištenja dopušteno je raslojavanje unutar tare što se otklanja pažljivim miješanjem.

4. ZAHTJEVI zaštite na radu, ekološki i protupožarni zahtjevi

Za vrijeme nanošenja materijala Korund-Zima morate imati:

- specijalnu obuću i odjeću (GOST 12.4.103-83);

- GUMENE RUKAVICE (GOST 20010-93);

- pamučne rukavice (TU 17 RSFSR 06-7745-84);

- naočale otvorenog i zatvorenog tipa za zaštitu očiju;

- respiratore RU-60M, RU-60M-A, RU-06 ONU, RPG-67A, ŠB-1, U2K, „Lepestok“ (GOST 12.4.028*, GOST 17269-71*), F-62Š za zaštitu dišnih organa.

U slučaju doticaja sa kožom ukloniti i dobro oprati ruke vodom. Materijal Korund - Zima i razrjeđivači se moraju držati u zatvorenim provjetravanim prostorijama osiguranim od pojave požara.

Nanošenje vršiti strogo se pridržavajući sigurnosnih zahtjeva te propisa o zaštiti na radu, te protupožarne i ekološke zaštite prema:

- SNiP 12-03-2001. Zaštita na radu u građevinarstvu. Dio 1. Opći zahtjevi.

- SNiP 12-04-2002. Zaštita na radu u građevinarstvu. Dio 2. Gradnja.

- SSBT. Organizacija nastave zaštite na radu. Opće odredbe.

- SSBT. Protupožarna sigurnost. Opći zahtjevi.

- SSBT. Ličilački radovi. Opći sigurnosni zahtjevi.

- POT RM-016-2001 Međugranska pravila zaštite na radu (sigurnosni propisi) kod upotrebe električnih uređaja.

- SP 12-135-2002 Sigurnost na radu u građevinarstvu. Granska tipska uputstva zaštite na radu.

Ovjerava_________________________A.V.Bojarincev

OBRAČUN PRIJEVODA ZA 2012. godinu

12.01.		1 str. spec. + 6 str. Korund	= 7.str. x 50			350 kn

13.01.		Uputstvo			= 2 str. x 50			100 kn

14.01.		Prezentacija			= 4 str. x 50			200 kn

15.01.		OOKORUND			= 3 str. x 50			150 kn

Utrošak materijala		= 2 str. x 50			100 kn

25.01.		4 dokumenta - Patent...	= 4 str. x 50			200 kn

28.01.		Dok.o sigurnosti		= 2 str. x 50			100 kn

31.01.		Dok. o sigurnosti		= 2 str. x 50			100 kn

04.02.		San.epid.izvješće		= 1 str. x 50			  50 kn

04.01.		ASTRATEK			= 5 str. x 50			250 kn

04.01.		Protupož.zaštita - certif.	= 2 str. x 50			100 kn

08.02.		Dopis na ruski jezik		= 1 str. x 70			  70 kn

15.02.		ASTRATEK			= 22str.x50		          1100 kn

Dopis na ruski jezik				= 1 str. x 20			   20 kn

01.03.		Korund Zima			= 3 str. x 50			150 kn

SVEGA:			      3040 kn

Od toga 1490 kn za KORUND

1550 kn za ASTRATEK

Tekući račun kod PBZ Ispostava Karlovac br. 2340009-3206396538

vlasnik BANJAC MILEVA opunomoćenik BARBIR RADE